УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Евтратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

от________________г. № ______

СОГЛАСОВАНО

Глава Евтратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области Варава Н.А.

___.________________2023г.

ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО

ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

«Строительство системы мелиорации ООО «ВОСТОК-АГРО» вблизи села Евстратовка Россошанского муниципального района, Воронежской области (1-ая очередь строительства)»,

| 1 | Заказчик | ООО «ВОСТОК-АГРО» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | ООО «Центр Универсалпроект» |
| 3 | Основания для разработки документации по планировке территории | Постановление администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района, Воронежской области «О разработке проекта планировки и межевания территории, предусматривающего строительство (реконструкцию) линейного объекта на территории Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района, Воронежской области» № ______ от ___ __. 2023 года |
| 4 | Объект разработки | «Строительство системы мелиорации ООО «ВОСТОК-АГРО» вблизи села Евстратовка Россошанского муниципального района, Воронежской области (1-ая очередь строительства)», |
| 5 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта. Состав проекта планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта должен соответствовать ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ и включать: Основная часть: 1. Графическую часть в составе: а) проектный план территории в границах зоны обслуживания линейного объекта, на котором отображаются существующие и проектируемые здания, строения и сооружения, дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, проектируемый линейный объект и объекты, функционально с ним связанные, исходя из проектной мощности линейного объекта; б) чертеж красных линий (для улиц, дорог, проездов, в остальных случаях красные линии отображаются в случае их размещения на территории проектирования); в) схема планировочных ограничений (линия застройки (при прохождении линейного объекта по застроенным территориям), границы охранных зон инженерных сетей, границы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, границы зон охраны объектов культурного наследия, границы иных зон с особыми условиями использования территории). 2. Текстовую часть, которая должна содержать следующую информацию: а) цели строительства (реконструкции) объекта и проблемные вопросы, для решения которых требуется строительство (реконструкция) данного линейного объекта; б) сведения о местоположении линейного объекта с указанием категории земель, по которым проектируется линейный объект, название функциональных зон (в соответствии с правилами землепользования и застройки) и сведения о правообладателях земельных участков по трассе прохождения линейного объекта; в) предложения о необходимости изъятия земельных участков для строительства, о необходимости установления сервитута, об установлении ограничений по использованию земельных участков после строительства на них линейного объекта; г) характеристики планируемого к строительству линейного объекта, в том числе параметры строительства и показатели мощности объекта. Материалы по обоснованию проекта планировки территории состоят из графической части и пояснительной записки. 1. Графическая часть включает в себя: а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план); б) схему использования территории на момент подготовки проекта планировки территории (опорный план территории, на котором отображается существующее положение, а именно существующие здания, строения, сооружения, элементы улично-дорожной сети, инженерные сети, элементы озеленения и благоустройства; границы территорий объектов культурного наследия, границы земель по категориям, при прохождении линейного объекта вне границ населенного пункта, и границы функциональных зон, по которым планируется прокладка линейного объекта в границах населенного пункта); в) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (схема планировочных ограничений), на которой отображаются границы зон охраны объектов культурного наследия, границы полосы отвода и придорожной полосы дорог, границы охранных зон существующих инженерных сетей, сооружений на них, трубопроводов, границы санитарно-защитных зон промышленных предприятий и другие границы зон с особыми условиями использования территорий, попадающие в зону проектирования; г) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (при необходимости). В составе проекта могут разрабатываться иные схемы и чертежи, необходимые для обоснования положений о планировке территории. Пояснительная записка включает в себя: основания для разработки проекта планировки территории: копия акта выбора трассы линейного объекта, копия технических условий, задание на разработку проекта планировки, решение главы местной администрации о разработке проекта планировки, выписка из документов территориального планирования, иные имеющиеся исходно-разрешительные документы; 2) обоснование принятых параметров планируемого к строительству объекта в части улучшения транспортного обслуживания или инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 3) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности; 4) сведения о наличии факторов, требующих проведения специальных мероприятий для обеспечения безопасных условий строительства и эксплуатации объекта; 5) сведения о сервитутах, установленных в границах территории проектирования, и реквизиты правовых актов, которыми такие сервитуты установлены; 6) иные сведения, обосновывающие принятые решения по размещению объекта. Проект межевания территории Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 1) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты. По земельным участкам, поставленным на кадастровый учет, указываются кадастровые номера (из материалов государственного кадастра недвижимости); 2) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, попадающих в зону проектирования и строительства линейного объекта и функционально связанных с линейным объектом. По земельным участкам, поставленным на кадастровый учет, указываются кадастровые номера (из материалов государственного кадастра недвижимости); 3) границы зоны размещения линейного объекта (для инженерных сетей и магистральных трубопроводов – это границы охранной зоны, для автомобильных и железных дорог – границы полосы отвода), предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 4) границы зон действия установленных на рассматриваемой территории публичных сервитутов. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | Цель – обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта. Задачи: определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования; определения границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства, планируемого к размещению линейного объекта; определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта; |
| 7 | Этапы разработки документации по планировке территории | Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ: 1- сбор и анализ исходных данных и подготовку материалов по обоснованию документации по планировке территории; 2- подготовку документации по планировке территории и ее согласование в администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| 8 | Исходные данные для разработки документации по планировке территории | При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые заказчиком: топографическая основа М 1:2000; инвентаризационные данные по землепользованию, информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; материалы инженерно-геологических изысканий. правила землепользования и застройки Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 27 декабря 2011 года №83 (в ред. изм. №45-01-04/863 07.07.2022г.) иная ранее утвержденная градостроительная документация. |
| 10 | Особые условия проектирования | Нет. |
| 11 | Сроки разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней). Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 рабочих дней). Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 рабочих дней). |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; -Лесной кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - региональные и местный нормативы градостроительного проектирования |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории | Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме |
| 14 | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации. |
|  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Графические данные представляются в электронном и печатном виде. В электронном виде - в формате программного обеспечения в формате PDF. |
|  |  | Количество экземпляров | 3 (три) |